Приложение №2

к Договору №___________

от «___» ________ 201__ года

Поэлементный перечень работ по техническому обслуживанию оборудования теплового пункта.

- Теплообменное оборудование

- Внешний осмотр и контроль за теплопроизводительностью - ежедневно;

- Устранение утечек и обтяжка трубных соединений - ежедневно;

- Разборка теплообменника и очистка поверхностей нагрева.

- Гидравлические испытания;

- Химическая и гидропневматическая промывка теплообменников.

- Насосное оборудование

- Внешний осмотр и контроль за гидравлическими режимами - ежедневно;

- Проверка сальников и уплотнений на герметичность и устранение утечек - еженедельно;

- Внешний осмотр соединительных элементов на отсутствие утечек и их устранение при необходимости - ежедневно;

- Периодическая проверка переключения насосов с рабочего на резервный - еженедельно.

- Электрооборудование

- Электрощиты, шкафы и пульты управления:

  - Наружный и внутренний осмотр - ежедневно;

  - Очистка от пыли - еженедельно;

  - Проверка и обтяжка присоединительных и крепёжных элементов - ежедневно;

  - Проверка и обтяжка клеммных соединений - ежедневно;

  - Проверка и ремонт замковых механизмов - ежемесячно.

- Электродвигатели, электроприводы и исполнительные механизмы:

  - Наружный осмотр и проверка на функционирование в ручном и автоматическом режимах при х/х под нагрузкой - ежедневно;

  - Очистка от пыли и смазка - еженедельно;

  - Проверка и регулировка концевых выключателей, муфт предельного момента, термисторов - еженедельно;

  - Проверка и регулировка указателей положения - еженедельно.

- Пускорегулирующая аппаратура (выключатели, предохранители, автоматические выключатели, тепловые реле, пускатели, переключатели, контакторы, реле):

  - Осмотр и проверка на функционирование  - ежедневно;

  - Ревизия и регулировка отдельных элементов и узлов - ежемесячно;

  - Зачистка контактов от копати и пыли  - ежемесячно;

  - Регулировка подвижных и блок-контактов - ежемесячно;

  - Проверка и корректировка токовых установок - ежемесячно.

- Кабели и электропровода:

  - Осмотр и восстановление изоляции и крепёжных элементов  - ежедневно;

  - Обтяжка наконечников и контактных соединений  - ежедневно.

- Теплоснабжение

- Контроль за тепло- и водопотреблением (осуществляется   в период планового обхода с записью в оперативный журнал)  - ежедневно;

- Наладка и корректировка температурного и гидравлического режимов в соответствии с режимной картой (по необходимости);

- Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года (по необходимости);

- Изменение режима работы ЦТП по просьбе Заказчика в зависимости от температурного режима в помещениях (по необходимости).

- Инженерное оборудование

- Внешний осмотр арматуры и контроль за герметичностью и устранение утечек - ежедневно;

- Проверка и регулировка требуемых характеристик - ежедневно;

- Проверка работоспособности обратных и воздухосборных клапанов - ежемесячно;

- Контроль за состоянием фильтров и их прочистка при необходимости - ежемесячно;

- Контроль за состоянием трубопроводной части и устранение утечек при их возникновении  - ежедневно.

- Система автоматического управления и контроля

необходимых параметров работы ЦТП (ИТП)

- Внешний осмотр и проверка работоспособности  - ежедневно;

- Поддержание заданных параметров теплового и гидравлического режимов работы ЦТП (ИТП)  - ежедневно;

- Контроль за температурой возвращаемого теплоносителя и устранения её завышения относительно требований температурного графика  - ежедневно;

- Переналадка режимов работы оборудования ЦТП (ИТП) с зимнего на летний и наоборот – после и перед ОЗП;

- Устранение мелких дефектов в блоках автоматики или их отправка в ремонт (по необходимости).

- КИП

- Внешний осмотр и проверка на функционирование - ежедневно;

- Проверка на герметичность резьбовых соединений и устранение утечек - ежемесячно;

- Прочистка (при необходимости) и заливка маслом  гильз для термометров;

- Проверка и корректировка уставок ЭКМ, ДЕМ и т.д - ежемесячно.

- Клапаны запорно-регулирующие, регуляторы расхода и давления

- Внешний осмотр и проверка на герметичность с устранением утечек - ежедневно;

- Периодическое вскрытие и очистка от пыли и грязи - ежемесячно;

- Проверка и корректировка уставок - ежемесячно;

- Проверка работоспособности в автоматическом и ручном режимах - еженедельно;

- Периодическая проверка и корректировка качества работы (регулирования) по всем точкам диапазона - еженедельно.

Генеральный директор                                                    _____________________

ООО «ТЕПЛОСТРОЙ»                                                  ____________________

________________/Т.К. Лазарева/		               ______________/__________/

подпись	                                                                                          подпись